## Slide 1
四轴飞控:把原理讲透
从机身受力到姿态解算:飞机为什么能这么飞,代码为什么这么写
一次偏原理的技术分享
主讲:____ · 2026-08 · 配套代码 github.com/xiexiaoan147-cyber/STM32F4_Drone
Notes: 开场定调:今天从'机身到底受什么力'讲起,一路讲到姿态解算和控制——每一层都回答'为什么'。

## Slide 2
机身受力与扭矩① 每个电机给机身两个作用
01
俯视一个电机:桨盘 + 旋转
桨:顺时针
推力 T:沿机体 z 向上
反扭矩 M
与桨转向相反
推力 T = kt·ω² 反扭矩 M = km·ω² (都随转速平方变)
牛顿第三定律的礼物
▸ 电机拧着桨转 → 桨拧着空气转
▸ 空气反作用:给桨一个向上的升力,
同时给机身一个反向扭矩
▸ 推力方向永远沿机体 z 轴(垂直机身)
▸ 转速 ×2 → 推力 ×4 (平方律!)
→ 油门与推力不是线性关系,调参时心里有数
X 布置:对角同桨向,相邻反桨向
M1 前右(顺) · M2 前左(逆) · M3 后左(顺) · M4 后右(逆)
为什么交替?四台全同向 → 反扭矩抵消不掉,机身会一直自旋;交替后正常飞行反扭矩互相抵消,
想要偏航时让'逆桨侧'多转 → 反扭矩出现净差 → 机头转动 (这是 yaw 的唯一来源)
Notes: 一切从单电机开始:它给机身两个作用——沿机身轴的推力+反着桨转向的反扭矩。平方律和'交替桨向'两点是后面混控与yaw控制的物理基础。

## Slide 3
机身受力与扭矩② 四个输入怎么变成运动
02
四个电机 = 四个转速 = 四个控制量
总推力 T = T1+T2+T3+T4 (四桨同增减 → 共模)
滚转力矩 τroll = (左−右)·力臂 (左右差动)
俯仰力矩 τpitch = (前−后)·力臂 (前后差动)
偏航力矩 τyaw = (逆−顺)·反扭矩差
两条动力学方程(全部物理就这两行)
平移: m·a = T·R(q)·ẑ机身 + mg (牛二)
转动: I·ω̇ = τ (角动量定理)
▸ 力矩改变的是'姿态',姿态改变的是
'推力方向',推力方向才改变'运动'
侧视:想往前飞,只能先低头
T 总推力
T·cosθ
托住重力
T·sinθ → 前飞!
mg
四轴没有水平推进器 → 平移的唯一办法:倾斜,让推力斜着指
控制级联(本项目的位置)
想去哪(位置) → 需要加速度 → 需要姿态角+推力
→ 需要三轴力矩 → 电机差动 ←项目实现从这里往下
最上层'位置'交给人的手/未来的GPS
Notes: 本页是全场地基:左边四个公式+两条方程就是四轴全部动力学;右图讲欠驱动——想平移只能倾斜,所以'控制姿态=间接控制水平运动'。底部级联图告诉我们项目实现的姿态环在整条链的哪一段。

## Slide 4
分享脉络
03
00
飞行力学 受力·扭矩·为什么控制姿态就是控制运动 (刚讲完)
01
IMU 工作原理 陀螺仪 · 加速度计 · 为什么必须融合 (图解)
02
姿态解算 四元数 · Mahony 框架·误差本质·数值细节 (重点)
03
控制与实现 PID · 串级 · 混控 · 状态机 · 安全链
Notes: 回顾路线:刚讲完飞机为什么能飞,接下来讲'我们怎么知道它现在的姿态'(IMU+解算),最后讲'怎么控制'(PID)。

## Slide 5
IMU 原理① 陀螺仪 旋转让振动的东西受到侧向力
04
① 静止:质量块被驱动上下振动
m
质量块
v
振动
② 旋转:振动+旋转 → 侧向科氏力
m
质量块
v
振动
ω
F 科氏力
侧向推
输出 = 角速度 ω (rad/s)
▸ 电容极板检测质量块位移 → ∝ 角速度
▸ F = −2m (ω × v):v 已知,测 F 反解 ω
三个必须记住的特点
① 它测角速度,不测角度!
角度要自己积分:θ = ∫ω·dt
② 有零偏 bias:静止也输出'假角速度'
每颗不同(1~3°/s),必须上电校准
③ 积分误差随时间累积
1°/s 没校准 → 姿态每分钟漂 60°
结论:陀螺'快但会漂' → 需要绝对基准纠偏
Notes: 图解:静止时质量块只是上下振动;一旋转就被科氏力推向一侧,梳齿电容变化——测偏移即测角速度。三个特点层层递进,引出加速度计。

## Slide 6
IMU 原理② 加速度计 先想一个电梯问题
05
静止
秤 = 1g
向上加速
秤 > 1g 超重
a
自由下落
秤 = 0 失重
自由落体
关键洞察
▸ 秤测的从来不是'加速度',是'支撑力'
▸ 加速度计就是那个'秤':它测的是比力
f = a − g (specific force)
▸ 静止时 a=0 → 输出恰好是 −g(重力!)
→ 免费获得'永远指向地心'的参考
于是加速度计 = 倾角计
roll = atan2( ay , az )
pitch = atan2( −ax , √(ay²+az²) )
板子一倾斜,重力在三轴的分量就变
→ 解三角函数就能反推出倾角
但它有个致命弱点
▸ 它分不清'重力'和'运动加速度'!
▸ 电机一转、机身一晃,读数立刻被污染
▸ 转弯的离心加速度也会被当成'倾斜'
结论:加计'准但脏' → 静止是天使,机动是噪音
Notes: 电梯类比讲比力:超重失重时秤变了,重力没变——加速度计就是秤。静止时输出即重力方向,所以能当倾角计;一动就脏。两个结论为融合做铺垫。

## Slide 7
IMU 原理③ 为什么融合 一个管快,一个管准
06
可信度
低频
高频
信号的频率 →
加速度计
陀螺仪
交界(截止频率)
互补滤波 = 频域分工
姿态 = 低通(加计) + 高通(陀螺)
两条曲线拼起来 = 全带宽可信
落到这个项目上
▸ 陀螺积分给'动态',加计长期'拽回'
▸ Mahony 就是这种融合的经典实现(后面详拆)
Notes: 这张图是姿态解算的动机:绿色加计低频可信,蓝色陀螺高频可信。互补滤波=各干各擅长的频段。

## Slide 8
姿态怎么表示 先画两个坐标系
07
世界系(固定不动): 东-北-地
y东
x北
z地(出屏)
机体系(跟着飞机转)
x前
y右
z下(出屏)
姿态 q =
这两个坐标系的旋转
传感器读数在机体系;重力在世界系 z 轴 → 解算=找两者关系
表示方法 | 参数 | 一句话评价
欧拉角 | 3 | 直观;有万向节锁;适合给人看
旋转矩阵 | 9 | 无奇异;但参数冗余运算大
四元数 | 4 | 无奇异;只有乘加;工程首选
万向节锁,一句话版
▸ 欧拉角规定按 Z→Y→X 三次转
▸ 抬头到 90° 那一刻,第一次转的
偏航和第三次转的横滚变成同一根轴
▸ 三个自由度只剩两个 → 姿态'卡死'
四元数/矩阵'一次转到位',没有这个坑
Notes: 姿态=两个坐标系之间的旋转,这句话立住了后面全通。万向节锁就讲'两次旋转撞到同一根轴'。

## Slide 9
四元数怎么用 别怕,工程上只用三招
08
直觉:单位四元数 = 绕某根轴转一个角
转轴 n
转角 θ
q = [ cos(θ/2), n·sin(θ/2) ]
工程上只需记住三件事
① q⊗p = 两个旋转叠加(先q后p)
② |q| 必须保持 = 1(每步归一化)
③ 共轭 q* = 反着转(坐标系互转用)
内部用四元数算,给人看时转欧拉角
唯一的核心方程:姿态更新
q̇ = ½ q ⊗ [0, ω]
每个周期: q ← q + q̇·dt , 再归一化
▸ 陀螺的角速度,就这样'转'进姿态里
输出:转成欧拉角给人看
roll = atan2( 2(q0q1+q2q3), 1−2(q1²+q2²) )
pitch = asin( 2(q0q2−q3q1) )
yaw = atan2( 2(q0q3+q1q2), 1−2(q2²+q3²) )
三个易错点:ω 用 rad/s 且减零偏;dt 用实测;
asin 参数钳位防 NaN
Notes: 降低恐惧:四元数工程用法三招。左图轴角直觉,右盒是项目真正在跑的全部公式。

## Slide 10
Mahony 互补滤波 总框图:陀螺主内,加计纠偏
09
陀螺 ω
rad/s·去零偏
⊕
积分更新
q ← q+½q⊗ω'·dt
四元数 q
每步归一化
欧拉角
roll/pitch/yaw
重力预测
v = R(q)ᵀ·[0,0,1]
×
加计 a
归一化为单位向量
PI 修正
ω' = ω + Kp·e + Ki·∫e
误差 e
修正量回注陀螺
有效性门限
|a| 超出
[0.5,20]m/s²
跳过修正
(机动时只信陀螺)
Notes: 全景图:主链路是上面一行;加计从左进来,经叉积得误差,PI后'拧'陀螺——注意不是直接改q,而是修正角速度再积分,这是Mahony优雅之处。比喻:陀螺反应快但越走越歪,加计慢半拍但永远知道下方在哪。

## Slide 11
Mahony 四步拆解 每步一行代码级
10
① 重力预测
由当前 q 算'重力应在机体系哪个方向'
v = R(q)ᵀ·[0,0,1]
vx = q1q3 − q0q2 vy = q0q1 + q2q3 vz = q0² − ½ + q3²
② 误差 = 叉积
实测重力方向 × 预测方向
e = a_norm × v
方向=转回去的轴, 大小=sin夹角 (两个都是单位向量)
③ PI 修正
误差换算成角速度修正量
ω' = ω + Kp·e + Ki·∫e·dt
Kp:立即拽回(收敛快但抖) Ki:消恒值零偏
④ 积分+归一化
修正后的角速度进积分器
q ← q + ½·q⊗ω'·dt ; q ← q/|q|
归一化防数值发散
调参指引
Kp 从 0.5 起:静止收敛 1~2s 为宜,太快抖/太慢肉;Ki 取 Kp 的 1/10。验证:手转任意角度回平,roll/pitch 应秒级归零
Notes: 四步循环讲,每步配一句人话。第②步是灵魂,下一页专门拆。

## Slide 12
深挖① 误差叉积为什么能用 几何 + 来路 + PI 的物理意义
11
两个单位向量:预测的重力 vs 实测的重力
v̂ 预测
â 实测
夹角 θe
e 的方向
e = â × v̂ :|e| = sin θe ,方向 = 把 v̂ 转到 â 的那根轴
为什么这是'姿态误差'?
▸ 两个重力方向差多少 = 姿态估歪多少
▸ 小角度时 sinθe ≈ θe → e 就是现成的
线性误差信号,直接当角速度用
v̂ 的来路:把世界系 z 轴转到机体系
v̂ = R(q)ᵀ · [0,0,1] ,展开就是代码里的:
vx = 2(q1q3−q0q2) vy = 2(q0q1+q2q3)
vz = q0²−q1²−q2²+q3² (代码存一半值)
PI 两项各自在干什么
Kp·e:比例拽回
▸ 等价于一阶互补滤波的截止频率:
Kp 大 = 更信加计、收敛快;Kp 小 = 更信陀螺
Ki·∫e:其实是在线估计陀螺零偏!
▸ 恒定的误差被积分器慢慢攒下来,
正好就是'没校干净的零偏',自动补偿
局限:重力绕 z 轴对称 → 加计对 yaw 无感
→ yaw 只靠陀螺,会慢漂(想不漂要磁力计)
Notes: 回答'叉积凭什么能当误差':几何上它同时给了'歪了多少'和'往哪边转回去'。右下是升华:Ki 项本质是在线零偏估计器——这就是为什么 Mahony 对校准残差不敏感。yaw 不可观也要交代。

## Slide 13
深挖② 数值实现细节 从公式到代码的四件事
12
① 离散积分的四行标量式
先算 g = ω'·dt/2 ,然后(用同一拍旧 q!):
q0 += −q1·gx − q2·gy − q3·gz
q1 += q0·gx + q3·gy − q2·gz
q2 += q3·gx − q0·gy + q1·gz
q3 += −q2·gx + q1·gy + q0·gz
▸ 四行必须用更新前的旧 q (先备份)
② 每步归一化,为什么
▸ 截断误差让 |q| 慢慢 ≠ 1
▸ |q|≠1 的四元数不再是纯旋转,
姿态会'缩水/变形'
▸ q ← q / |q| ,一次 sqrt + 4 次除法
500Hz 下开销可忽略
③ 欧拉角从旋转矩阵元素来
▸ atan2 不是拍脑袋:正好取自
R(q) 里对应的两两组合
▸ 单值域:roll/yaw ∈ (−π,π]
pitch ∈ [−π/2, π/2] 用 asin
▸ asin 内层必须钳位,否则 NaN
④ 三个高频翻车点(实测踩过)
▸ 单位混乱:deg/s 与 rad/s 混用 →
姿态慢 57 倍,一眼假
▸ 忘减零偏 → 静止也在'匀速旋转'
▸ dt 用猜不用测 → 收敛速度不对
Notes: 公式到代码的最后一公里:四行标量式与仓库 mahony.c 逐行对应;'旧q'是经典错;归一化和asin钳位都是防 NaN 的防线。三个翻车点全是我们真实踩过的。

## Slide 14
垂直加速度 az 去掉重力,才知道悬停了没
13
a_world = R(q) · a_body
取世界系 z 分量(R 第三行):
az = 2(q1q3−q0q2)·ax + 2(q2q3+q0q1)·ay
+ (q0²−q1²−q2²+q3²)·az_b − g
物理含义:扣除重力后的净垂直加速度
为什么需要它?
▸ 没有气压计/高度计 → 无法直接定高
▸ 但'悬停'的物理条件是 az = 0(升力=重力)
▸ 用加速度闭环逼近悬停,不积分不发散
精度依赖姿态精度
▸ 姿态误差 θ → az 误差 ≈ g·θ²/2(二阶小量)
▸ 小角度下安全;大倾角需姿态准
▸ 曾发现系数符号写反(转置矩阵)
→ 已修复并加回归用例
az 环怎么用
悬停态:throttle −= az × 0.0002 (每 5ms)
az>0 在升 → 收油门;az<0 在掉 → 加油门
收敛到 az≈0,即'加速度意义下的悬停'
局限:速度不为零时托住的是'趋势',会缓慢漂
Notes: 需求反推传感器:想要定高→没有高度计→退而求其次用加速度。坦诚局限。转置矩阵坑在此重提,呼应'对着标准式逐项核对'。

## Slide 15
姿态解算实用要点 门限 · 调参 · 滤波
14
修正门限(重要)
当 |a| ∉ [0.5, 20] m/s²:
跳过加计修正,只信陀螺
为什么?
▸ 机动/振动时,加计测的不只是重力
▸ 这时它的'倾角信息'是错的
▸ 宁可暂时漂,也不能被它带偏
→ 类比:导航员晕船时,先别听他的
两个参数怎么调
Kp = 0.5:拽回的力度
▸ 大:收敛快但姿态抖
▸ 小:平稳但纠偏慢
▸ 判据:静止放置 1~2 秒对准水平
Ki = 0.05:消'慢性子'偏差
▸ 针对陀螺残余零偏
▸ 从 Kp/10 起步
本项目: Kp=0.5, Ki=0.05
进数据前先滤波
y[n]=(1−α)y[n−1]+αx[n]
▸ 电机/机架振动几十~几百Hz
▸ 姿态信号 <20Hz,滤掉不吃亏
▸ 两级级联=二阶,更干净
取舍
▸ 滤得越狠,相位滞后越大
▸ 加计重滤(只供慢基准)
▸ 陀螺轻滤(内环要快)
Notes: 三个实操问题:门限、调参判据、滤波取舍——看完原理后真正上手会问的三件事。

## Slide 16
系统架构 四任务流水线 + 中断前端
15
MPU6050
I²C 400kHz
手机 App
BLE→UART
ImuRead 任务
500Hz · 优先级6
采集+零偏校准
Attitude 任务
500Hz · 优先级5
滤波+Mahony
Control 任务
200Hz · 优先级4
安全链+串级PID
Mixer
+ TIM3 PWM
4kHz
Comm 任务
事件驱动 · 优先级3
BLE帧解析分发
USART1 ISR
逐字节接收
队列×10
g_att
队列×64
SetTarget/Arm/Emergency
设计要点
▸ 采集/解算/控制/通信四任务解耦,数据流单向
▸ 队列做背压与缓冲,ISR 只做入队(短平快)
▸ 零偏校准放 ImuRead:运行期单一 I²C 拥有者
▸ 姿态共享区:高优先级写+临界区读,免锁
频率与负载
▸ 500Hz 采样匹配 MPU6050 输出率
▸ 200Hz 控制 = 5ms,角度环带宽足够
▸ Control 每拍喂 IWDG,卡死 1s 内复位
▸ 浮点全走 FPU,CPU 占用估算 <30%
Notes: 原理讲完落回工程:四任务流水线对应前面四层。重点讲队列解耦和I2C单一拥有者。

## Slide 17
PID 控制原理 P/I/D 三项各自的本质
16
连续形式
u(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e(t)dt + Kd·de/dt
e = 目标值 − 反馈值
离散实现(每拍执行)
integral += e·dt; deriv = (e−e_prev)/dt
u = Kp·e + Ki·integral + Kd·deriv
项 | 物理直觉 | 带来的好处 | 副作用(没有免费的午餐)
P 比例 | '现在'的误差,立即纠正 | 响应快,主干增益 | 留稳态误差;过大致震荡
I 积分 | '过去'误差的累积,不归零不罢休 | 消除稳态误差 | 响应慢;积分饱和→超调
D 微分 | '未来'趋势的预判,提前刹车 | 阻尼,抑制震荡 | 放大噪声;打杆瞬间 kick
工程整定顺序
① 先 P:加到临界震荡,回退 ~30%
② 再 D:压住震荡(加阻尼)
③ 最后小 I:只用来消静差
两个进阶细节(实现中落地)
▸ D 用测量值微分 → 消 derivative kick
▸ I 用输出限幅 + 回算 → 抗积分饱和
Notes: '现在/过去/未来'讲本质;副作用列是工程取舍;右下两个细节衔接下页实现。

## Slide 18
串级 PID 实现 角度环 P + 角速度环 PID
17
目标角
±30°
角度环 P
×6
期望角速度
限±200°/s
角速度环 PID
200Hz
力矩 ±
R/P/Y
e = 目标角−姿态角
e = 期望−实测ω
参数 | 值 | 作用
kp_angle | 6.0 | 角度差→期望角速度(姿态自稳刚度)
kp_rate | 0.15 | 角速度误差→力矩(阻尼)
ki_rate | 2.0 /s | 消除恒值扰动(重心偏/风)
kd_rate | 0.005 | 角速度变化率的阻尼(抑震荡)
为什么串级?
▸ 单级角度PID:姿态已经错了才大力纠
▸ 内环以200Hz锁死角速度,扰动在'变成
姿态错误'前就被吸收
▸ yaw 无角度外环(无磁力计,航向不可观)
三个工程细节(踩坑修复项)
① 积分 ×dt:离散积分量纲归一
I_out = ki·Σ(e·dt),不随控制频率变义
② 抗饱和 = 输出限幅 + 回算
I 项权限钳 ±0.15(15%油门),超限回写
③ D 项用测量值微分
d(−gyro)/dt 而非 d(err)/dt
→ 打杆瞬间无 derivative kick
Notes: 呼应动力学页:角速度环的输出就是那三轴力矩。三个工程细节都是真实修过的坑。

## Slide 19
X 型混控 把第二章的力矩公式变成代码
18
M2 前左(逆) M1 前右(顺)
╲ ╱
╲ ╱
╳ 机头↑
╱ ╲
╱ ╲
M3 后左(顺) M4 后右(逆)
混控矩阵 (T=油门, R/P/Y=力矩)
M1 = T + P − R − Y M2 = T + P + R + Y
M3 = T − P + R − Y M4 = T − P − R + Y
各路 clamp [0,1] 后写 TIM3 CCR
对照受力页:+R=左桨加速(右滚) +P=前桨加速(抬头)
共模/差模视角(关键)
▸ 油门 = 共模:四桨同增减 → 只变总推力
▸ 力矩 = 差模:对角互补,和为零 → 只变力矩
▸ 二者近似正交 → 高度环与姿态环解耦
⚠ 首飞前必台架验证:通道映射与桨向(拆桨!)
Notes: 这页矩阵就是受力分析页四个公式的直接翻译:差动出力矩、共模出推力。共模/差模正交性呼应三环协同页。

## Slide 20
飞行状态机 五个状态,核心是'油门归谁管'
19
IDLE
上电/急停后
电机停
DISARMED
已解锁,油门<5%
电机停,等推杆
FOLLOW
油门>5%
油门直接跟杆
HOVER
松杆
az闭环悬停
LANDING
收油/超时
匀速缓降-0.3/s
落地自动上锁 → IDLE(任意时刻可被急停拉回)
迁移规则
▸ 解锁+推油门>5% → FOLLOW 起飞
▸ 松杆 → HOVER:保留当前油门为闭环起点
▸ HOVER 满 3s → 自动缓降(独立计时器)
▸ 再推杆 → 从 HOVER 抢回 FOLLOW
▸ 落地(油门降到0) → 自动上锁回 IDLE
操作者视角
▸ 姿态杆任何飞行状态都有效(姿态环常开)
▸ 唯一时序规则:'松杆3秒必降落'
▸ 悬停中打杆平移,az环自动补倾角掉高
▸ 落地自动 disarm,不会'落地又窜起'
Notes: 状态机一句话:油门归属权切换,姿态永远归PID。

## Slide 21
七级安全链 每 5ms 自上而下短路评估
20
优先级 | 检查项 | 触发条件 | 动作 | 设计考量
1 | 急停锁存 | emergency 标志 | 电机立即停 | 上锁才能清除,防误触恢复
2 | 未解锁 | !armed | 电机停 | 上电锁:双重防线
2.5 | 数据有效性 | NaN/Inf | 立即急停 | NaN 比较恒假,会绕过一切保护
3 | 姿态超限 | ¦角¦>45° 持续200ms | 急停 | 去抖防单帧噪声误杀
4 | 失控 | 1s 无指令 | 转缓降 | 不直接停机(半空断电=摔)
5 | 悬停超时 | HOVER 满 3s | 转缓降 | 无高度计,限制久悬
6 | 姿态丢失 | 0.5s 无新姿态 | 急停 | 防电机冻结在最后占空比
7 | 看门狗 | IWDG 1s 未喂 | 芯片复位 | 任务卡死兜底
设计原则:失效安全逐级降级 —— 能缓降不悬停,能悬停不停机,该停机绝不犹豫
Notes: 每条保护都有'为什么':NaN绕过一切if、单帧噪声不能停机、半空断电比缓降危险。

## Slide 22
三环如何协同 呼应受力分析:推力方向 vs 大小
21
az 环(慢环):管推力大小
积分式调油门 ≤0.4油门/s
姿态环→角速度环(快环):管推力方向
200Hz,毫秒级
Mixer
共模‖差模
4×电机
PWM 4kHz
油门T
力矩R/P/Y
三条真实耦合通路
① 倾角→升力损失:垂直升力×cosθ → az环被动补油门(悬停压坡不掉高,有利)
② 电机饱和抢权限:油门贴 0.85/0.30 边界时姿态差动被削 → 预留15%余量(待做去饱和)
③ 估计误差串扰:az 由姿态四元数算出,姿态不准→az不准(二阶小量)
Notes: 把开场受力分析闭环:姿态环管'推力指哪',az环管'推力多大',混控的正交性让两者近似不打架。

## Slide 23
通信协议设计 帧五要素 + 逐字节状态机
22
0xA5
STX 定界
CMD
命令字
LEN
长度
DATA 0~16B
小端float32
XOR
校验
0x5A
ETX
帧设计原则(任何二进制协议通用)
① 定界符:流中找帧头(允许丢字节重同步)
② 长度:先读长度再收数据,防粘包
③ 校验:XOR/CRC 检错,失败整帧丢弃
④ 帧尾:独立校验,防'校验值恰好=帧尾'
⑤ 数据带范围与 isfinite 校验
ISR 只入队,任务里解析(中断要短)
逐字节状态机
IDLE → CMD → LEN → DATA → CHK → ETX
▸ 任何一步非法 → 回 IDLE 重新找帧头
▸ 天然处理:断流/粘包/半帧/误码
常用命令示例
0x40 SETPOINT: 4×float (T/roll/pitch/yaw)
0x24 ARM: 1字节 0x20: 急停
Notes: 协议五要素是通用方法论;状态机解析可展开讲重同步。

## Slide 24
Q & A
受力与扭矩 · IMU · 姿态解算 · 控制 —— 每一块都可以往深了聊
谢谢聆听
代码: github.com/xiexiaoan147-cyber/STM32F4_Drone
Notes: 收尾:主动开放提问方向——叉积误差的几何、四元数积分、串级整定都可以聊。