## Slide 1
STM32F411 四轴无人机飞控
从传感器到电机:一个小型飞控系统的设计与实现
项目技术分享
汇报人:____ 日期:2026-08
FreeRTOS · Mahony · 串级PID
Notes: 开场:用一分钟讲为什么做这个项目——自动化专业想补齐'控制算法+嵌入式实时系统'的完整闭环。一句话定位:这不是航模组装,而是自己写的一套飞控软件栈。

## Slide 2
分享脉络
01
01
项目概览 定位 · 硬件 · 技术栈 · 当前状态
02
系统架构 RTOS 任务划分 · 数据流 · 同步机制
03
姿态解算 数学原理 → 滤波 → Mahony → 垂直加速度
04
控制算法 PID 原理 → 串级实现 → X 型混控
05
飞行逻辑 状态机 · 多级安全链 · 三环协同 · 通信协议
Notes: 快速过一遍结构,告诉大家本次重点是第3、4部分:姿态解算与控制算法的原理。

## Slide 3
项目概览 一句话:基于 FreeRTOS 的四轴飞控软件栈
02
它是什么
▸ 从 IMU 原始数据到 4 路电机 PWM 的完整控制链
▸ 自研通信协议 + 飞行状态机 + 七级安全链
▸ 纯 C / 裸 FreeRTOS,不依赖任何开源飞控(βflight等)
技术栈
▸ C99 · STM32 HAL · FreeRTOS V11 · Makefile(GCC-ARM)
▸ Mahony 互补滤波 · 串级 PID · X 型混控
当前状态(如实)
✓ 全部模块代码完成 + 单元级回归测试通过
✓ 主机端全树语法/类型检查通过
○ 待完成:实机交叉编译 → 台架验证 → 参数整定 → 首飞
硬件 | 型号 / 参数 | 用途
MCU | STM32F411CEU6 | 100MHz · FPU · 128K RAM
IMU | MPU6050 (6轴) | 姿态感知
电机驱动 | TIM3 4路 PWM 4kHz | 空心杯四电机
通信 | USART1 + BT 模块 | 指令/遥测
时钟 | HSE 25M → PLL 100M | 全系统时基
保护 | IWDG 独立看门狗 1s | 任务卡死复位
关键指标
采样 500Hz · 姿态 500Hz · 控制 200Hz
代码 ~4700 行 / 23 个应用模块
Notes: 强调两点:1)这是软件栈项目,不是组装航模;2)如实说明当前进度——代码和测试完成、待台架。诚实是加分项,后面验证页会展示测试证据。

## Slide 4
系统架构 四任务流水线 + 中断前端
03
MPU6050
I²C 400kHz
手机 App
BLE→UART
ImuRead 任务
500Hz · 优先级6
采集+零偏校准
Attitude 任务
500Hz · 优先级5
滤波+Mahony
Control 任务
200Hz · 优先级4
安全链+串级PID
Mixer
+ TIM3 PWM
4kHz
Comm 任务
事件驱动 · 优先级3
BLE帧解析分发
USART1 ISR
逐字节接收
队列×10
g_att
队列×64
SetTarget/Arm/Emergency
设计要点
▸ 采集/解算/控制/通信四任务解耦,数据流单向
▸ 队列做背压与缓冲,ISR 只做入队(短平快)
▸ 零偏校准放 ImuRead:运行期单一 I²C 拥有者
▸ 姿态共享区:高优先级写+临界区读,免锁
频率与负载
▸ 500Hz 采样匹配 MPU6050 1kHz 输出率
▸ 200Hz 控制 = 5ms,角度环带宽足够
▸ Control 每拍喂 IWDG,卡死 1s 内复位
▸ CPU 占用估算 <30%(浮点全走 FPU)
Notes: 讲清数据流向:左边传感器世界,右边执行器世界,中间三级流水线;下方Comm是旁路指令链。重点讲'为什么用队列不用全局变量'和'校准为什么放在采集任务'(I2C单一拥有者,后面踩坑页呼应)。

## Slide 5
FreeRTOS 任务设计 优先级 = 数据流上游更高
04
任务 | 周期 | 优先级 | 栈(words) | 职责 | 阻塞点
ImuRead | 2ms / 500Hz | 6 | 256 | MPU6050 读取 → xImuQueue;上电零偏校准 | vTaskDelayUntil
Attitude | 2ms / 500Hz | 5 | 512 | 二阶低通 + Mahony → g_att;az 解算 | xQueueReceive
Control | 5ms / 200Hz | 4 | 512 | 安全链→状态机→串级PID→混控;喂狗 | vTaskDelayUntil
Comm | 事件驱动 | 3 | 384 | BLE 帧解析 → 目标/解锁/急停分发 | xQueueReceive
同步机制选型
▸ 消息队列:IMU 帧(深10)/ 串口字节(深64)
▸ 二值信号量:校准完成才放行解算任务
▸ 临界区:控制目标的 4×float 原子快照
▸ 不用互斥量的场合:读多写少+整写整读
配置要点 (FreeRTOSConfig.h)
▸ tick 1kHz · 抢占式 + 时间片
▸ heap_4 共 15KB,栈溢出检测 level2
▸ MAX_SYSCALL 优先级=5:ISR API 边界
▸ SVC/PendSV 由端口层接管,SysTick 双跳
Notes: 面试高频:优先级为什么这么排——数据流上游被阻塞会饿死下游;控制任务反而不是最高,因为它消费的是别人产物。SysTick双跳指HAL_IncTick+xPortSysTickHandler同一个中断,解决HAL时基冻结,踩坑页细讲。

## Slide 6
模块① IMU 采集 MPU6050 · I²C1 PB8/PB9
05
驱动要点
▸ 上电序列:WHO_AM_I 验证(0x68)→复位→唤醒
▸ 量程配置:陀螺 ±250°/s / 加计 ±2g / DLPF 44Hz
▸ 一次突发读 14 字节(加速度+温度+角速度)
▸ 原始值→SI 单位:加计 m/s²,陀螺 rad/s
(全链路 SI,避免单位混乱的经典坑)
换算系数
▸ ±2g: 16384 LSB/g → ax = raw/16384 × 9.81
▸ ±250°/s: 131 LSB/(°/s) → gx = raw/131 × π/180
零偏校准 (Gyro Bias)
上电静置 0.5s:采样 250 帧
bias = Σgyro / 有效样本数
此后每帧: gyro -= bias
只统计读成功的样本(修复点)
为什么要校准?
▸ MEMS 陀螺零偏典型 1~3°/s
▸ 不校准:积分姿态每分钟漂 60~180°
▸ 加计无法校零偏(它测的是重力,本就有值)
Notes: 讲I2C时序常识:400kHz快速模式、上拉电阻;突发读14字节保证三轴数据同一时刻采样。校准放采集任务的原因在架构页已埋伏笔。

## Slide 7
模块② 数据滤波 二阶 IIR 低通 · 级联
06
一阶低通(指数平滑)
y[n] = α·x[n] + (1−α)·y[n−1]
α=0.3 @500Hz → 截止约 -3dB @ ~90Hz 级
二阶 = 两级级联
x → [LPF] → y1 → [LPF] → y2
滚降更陡(-40dB/dec),同截止噪声更小
为什么要滤波?
▸ 电机 4kHz PWM + 机架共振 → 加计高频噪声大
▸ 陀螺噪声直接进 PID 的 D 项会被微分放大
▸ 姿态有用信号 <20Hz,与噪声频段分离
滤波后的数据链
原始 gyro → 减零偏 → LPF×2 → Mahony 积分
原始 acc → LPF×2 → Mahony 修正
取舍说明
▸ 滤波引入相位滞后 → 姿态响应变慢
▸ 截止频率是'噪声 vs 响应'的折中
▸ 硬件侧 MPU 自带 DLPF 44Hz 先粗滤一层
▸ 陀螺通路滤波轻一些:内环要快
Notes: 滤波是'信号与系统'知识的直接应用:一阶IIR、级联提阶、增益-相位折中。可以提一句:更好的做法是Notch滤除桨叶频率,留作future work。

## Slide 8
姿态解算原理 两条观测途径 + 三种数学表示
07
为什么要'解算'?
▸ IMU 不直接给姿态:陀螺输出角速度,加计输出比力
▸ 姿态是隐藏状态,必须由算法估计出来
途径一:陀螺积分(高频好,会漂移)
q̇ = ½ q ⊗ ω → q ← q + q̇·dt
▸ 零偏 1°/s 不校准 → 姿态每分钟漂 60°
途径二:加计测重力(低频准,动态脏)
roll = atan2(ay, az)
pitch = atan2(−ax, √(ay²+az²))
▸ 静止时即真实倾角;一动就被运动加速度污染
→ 各取所长做融合,就是姿态解算的出发点
表示方法 | 参数 | 优 / 劣
欧拉角 | 3 | 直观;有万向节锁(pitch=±90°时 roll/yaw 同轴,丢失一个自由度)
旋转矩阵 | 9 | 无奇异;参数冗余,运算量大
四元数 | 4 | 无奇异;只有乘加运算,FPU 友好
选型:四元数做内部状态
▸ 欧拉角只在人机接口两端转换
▸ 姿态误差用叉积(三维)表示,天然适配反馈
Notes: 先讲'为什么必须解算':传感器不直接给姿态。两条途径各有软肋,融合是必然——为下一页Mahony做铺垫。三种表示的对比表回答'为什么用四元数':万向节锁用一句大白话解释(pitch抬到90度时,再转roll和yaw效果一样,丢了一个自由度)。

## Slide 9
模块③ Mahony 互补滤波 陀螺管快,加计管准
08
互补思想
陀螺仪:积分得姿态 → 高频好,会漂移
加速度计:测重力方向 → 低频准,动态噪声大
→ 高通+低通在频域上互补
→ 陀螺负责动态,加计长期'拽回'
参数与收敛特性
▸ Kp=0.5:加计权重,越大收敛越快但噪声越大
▸ Ki=0.05:积分反馈,消除陀螺残余零偏
▸ 定步长 dt=2ms(500Hz),数值稳定
▸ 静止时任一初始姿态,数秒内对准重力
① 积分
q̇ = ½ q ⊗ ω·dt
四元数一阶积分
每步归一化
② 重力估计
由当前 q 推算
'重力应指向哪'
v = R(q)·[0,0,1]
③ 误差叉积
e = a_measured × v
'实测重力'与
'估计重力'的偏差
④ PI 反馈
ω' = ω + Kp·e + Ki·∫e
修正陀螺角速度
再进入积分
有效性门限:|a|∉[0.5,20]m/s² 时跳过修正
→ 剧烈机动/自由落体时加计不可信,只信陀螺
输出:roll/pitch/yaw (rad) + 四元数
→ 无磁力计,yaw 缓慢漂移(只控角速度,不做航向角闭环)
Notes: 本页是算法核心:按①→④讲一遍闭环。类比:陀螺是'自信但会迷路的人',加计是'记不清过程但知道家在哪的人'。面试常问:与卡尔曼比较——Mahony计算量小、无需噪声模型,精度够用;EKF更优但M4上开销大。

## Slide 10
模块④ 垂直加速度 az 旋转矩阵去重力
09
a_world = R(q) · a_body
取世界系 z 分量(R 第三行):
az = 2(q1q3−q0q2)·ax + 2(q2q3+q0q1)·ay
+ (q0²−q1²−q2²+q3²)·az − g
物理含义:扣除重力后的净垂直加速度
为什么需要它?
▸ 没有气压计/高度计 → 无法直接定高
▸ 但'悬停'的物理条件是 az = 0(升力=重力)
▸ 用加速度信号闭环逼近悬停,不积分不漂移
精度依赖姿态精度
▸ 姿态误差 θ → az 误差 ≈ g·θ²/2(二阶小量)
▸ 小角度下安全;大倾角需姿态准
▸ 曾发现系数符号写反(转置矩阵)
→ 已修复并加回归用例
az 环怎么用(预告)
悬停态:throttle −= az × 0.0002 (每 5ms)
az>0 在升 → 收油门;az<0 在掉 → 加油门
收敛到 az≈0,即'加速度意义下的悬停'
局限:速度不为零时'托住'的是当前运动趋势
Notes: 这页展示'从需求反推传感器方案'的思路:想要定高→没有高度计→退而求其次用加速度。坦诚说明局限(长时间悬停会缓慢漂),体现工程权衡。

## Slide 11
PID 控制原理 P/I/D 三项各自的本质
10
连续形式
u(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e(t)dt + Kd·de/dt
e = 目标值 − 反馈值
离散实现(每拍执行)
integral += e·dt; deriv = (e−e_prev)/dt
u = Kp·e + Ki·integral + Kd·deriv
项 | 物理直觉 | 带来的好处 | 副作用(没有免费的午餐)
P 比例 | '现在'的误差,立即纠正 | 响应快,主干增益 | 留稳态误差;过大致震荡
I 积分 | '过去'误差的累积,不归零不罢休 | 消除稳态误差 | 响应慢;积分饱和→超调
D 微分 | '未来'趋势的预判,提前刹车 | 阻尼,抑制震荡 | 放大噪声;打杆瞬间 kick
工程整定顺序
① 先 P:加到临界震荡,回退 ~30%
② 再 D:压住震荡(加阻尼)
③ 最后小 I:只用来消静差
两个进阶细节(下页实现中落地)
▸ D 用测量值微分 → 消 derivative kick
▸ I 用输出限幅 + 回算 → 抗积分饱和
Notes: 用'现在/过去/未来'三个词讲透PID:P看现在,I记旧账,D预判趋势。副作用列一定要讲——工程就是取舍。整定顺序是实操经验,台架调参会按这个来。右下角两个细节直接衔接下一页项目实现。

## Slide 12
模块⑤ 串级 PID 控制器 角度环 P + 角速度环 PID
11
目标角
±30°
角度环 P
×6
期望角速度
限±200°/s
角速度环 PID
200Hz
力矩 ±
R/P/Y
e = 目标角−姿态角
e = 期望−实测ω
参数 | 值 | 作用
kp_angle | 6.0 | 角度差→期望角速度(姿态自稳刚度)
kp_rate | 0.15 | 角速度误差→力矩(阻尼)
ki_rate | 2.0 /s | 消除恒值扰动(重心偏/风)
kd_rate | 0.005 | 角速度变化率的阻尼(抑震荡)
为什么串级?
▸ 单级角度PID:姿态变化时已滞后,易震荡
▸ 内环以200Hz直接压制角速度 → 外环只管'想去哪'
▸ yaw 无角度外环(无磁力计,航向不可观)
三个工程细节(踩坑修复项)
① 积分 ×dt:离散积分量纲归一
I_out = ki·Σ(e·dt),不随控制频率改变意义
② 抗饱和 = 输出限幅 + 回算
I 项权限钳 ±0.15(15%油门),超限回写积分器
③ D 项用测量值微分
d(−gyro)/dt 而非 d(err)/dt
→ 打杆瞬间无 derivative kick
Notes: 串级PID是本项目与公司方向(运动控制)最对口的部分。讲清'内环快、外环慢'的带宽分离原则;三个工程细节都是真实修过的坑,能体现深度。面试必问抗饱和:clamping vs back-calculation。

## Slide 13
模块⑥ X 型混控 油门+三力矩 → 四电机
12
M2 前左(逆) M1 前右(顺)
╲ ╱
╲ ╱
╳ 机头↑
╱ ╲
╱ ╲
M3 后左(顺) M4 后右(逆)
混控矩阵 (T=油门, R/P/Y=力矩)
M1 = T + P − R − Y M2 = T + P + R + Y
M3 = T − P + R − Y M4 = T − P − R + Y
各路 clamp [0,1] 后写 TIM3 CCR
符号自洽性:+R→左桨加速=右滚 +P→前桨加速=抬头
共模/差模视角(关键)
▸ 油门 = 共模:四桨同增减 → 只变总推力
▸ 力矩 = 差模:对角互补,和为零 → 只变力矩
▸ 二者近似正交 → 高度环与姿态环解耦
⚠ 首飞前必台架验证:电机通道映射与桨向
(代码正确 ≠ 接线正确,方向错=首炸)
Notes: 布局图讲一遍符号推导,证明矩阵不是抄的。共模/差模正交性为下一页'三环协同'做铺垫。最后一行红字是安全意识的体现,面试官喜欢。

## Slide 14
模块⑦ 飞行状态机 五个状态,核心是'油门归谁管'
13
IDLE
上电/急停后
电机停
DISARMED
已解锁,油门<5%
电机停,等推杆
FOLLOW
油门>5%
油门直接跟杆
HOVER
松杆
az闭环悬停
LANDING
收油/超时
匀速缓降-0.3/s
落地自动上锁 → IDLE(任意时刻可被急停拉回)
迁移规则
▸ 解锁+推油门>5% → FOLLOW 起飞
▸ 松杆 → HOVER:保留当前油门为闭环起点
▸ HOVER 满 3s → 自动缓降(独立计时器)
▸ 再推杆 → 从 HOVER 抢回 FOLLOW
▸ 落地(油门降到0) → 自动上锁回 IDLE
操作者视角
▸ 姿态杆任何飞行状态都有效(姿态环常开)
▸ 唯一时序规则:'松杆3秒必降落'
▸ 悬停中打杆平移,az环自动补倾角掉高
▸ 落地自动 disarm,不会'落地又窜起'
Notes: 用'油门归属权'一句话讲透状态机:FOLLOW归人,HOVER归az环,LANDING归状态机;姿态永远归PID。讲清松杆3秒自动降落是刻意设计(无高度计不敢久悬)。

## Slide 15
模块⑧ 七级安全链 每 5ms 自上而下短路评估
14
优先级 | 检查项 | 触发条件 | 动作 | 设计考量
1 | 急停锁存 | emergency 标志 | 电机立即停 | 上锁才能清除,防误触恢复
2 | 未解锁 | !armed | 电机停 | 上电锁:双重防线
2.5 | 数据有效性 | NaN/Inf | 立即急停 | NaN 比较恒假,会绕过一切保护
3 | 姿态超限 | ¦角¦>45° 持续200ms | 急停 | 去抖防单帧噪声误杀
4 | 失控 | 1s 无指令 | 转缓降 | 不直接停机(半空断电=摔)
5 | 悬停超时 | HOVER 满 3s | 转缓降 | 无高度计,限制久悬
6 | 姿态丢失 | 0.5s 无新姿态 | 急停 | 防电机冻结在最后占空比
7 | 看门狗 | IWDG 1s 未喂 | 芯片复位 | 任务卡死兜底
设计原则:失效安全(fail-safe)逐级降级 —— 能缓降不悬停,能悬停不停机,该停机绝不犹豫
Notes: 安全链是飞控区别于普通嵌入式项目的地方:每个保护都有'为什么'——NaN会绕过所有if、单帧噪声不能停电机、半空断电比缓降危险。讲两个真实案例更打动人:NaN那条和姿态丢失那条。

## Slide 16
三环如何协同 姿态环 vs az环:并联+解耦
15
az 环(慢环)
积分式调油门 ≤0.4油门/s
角度环→角速度环(快环)
200Hz,毫秒级
Mixer
共模‖差模
4×电机
PWM 4kHz
油门T
力矩R/P/Y
三条真实耦合通路(不能装看不见)
① 倾角→升力损失:倾角θ时垂直升力×cosθ → az环被动补油门(悬停压坡不掉高,有利)
② 电机饱和抢权限:T贴0.85/0.30边界时姿态差动被clamp削掉 → 预留15%余量的原因(待做Airmode式去饱和)
③ 估计误差串扰:az由姿态四元数计算,姿态不准→az不准(二阶小量)
Notes: 这页回答最常被问的'环之间打架吗':串级部分是故意耦合;az环靠共模/差模正交+慢一个数量级(时间尺度分离)实现工程解耦;残余三条耦合要能说出来,尤其②饱和,是真风险。

## Slide 17
模块⑨ BLE 通信协议 自定义二进制帧 + 逐字节状态机
16
0xA5
STX
CMD
命令字
LEN
长度
DATA 0~16B
小端 float32
XOR
校验
0x5A
ETX
CMD | 含义 | 数据
0x01 | PING | —(回ACK)
0x20 | 紧急停机 | —
0x24 | 解锁/上锁 | 1字节 1/0
0x40 | 四通道综合 | 4×float: T/roll/pitch/yaw_rate
解析器设计(中断安全)
▸ ISR 只做:收字节→入队(不解析)
▸ Comm 任务逐字节喂状态机:
IDLE→CMD→LEN→DATA→CHK→ETX
▸ 校验=XOR(CMD,LEN,DATA),ETX独立校验
▸ 非法长度/校验失败 → 整帧丢弃重同步
▸ SETPOINT 带范围与 isfinite 校验
与 RK3568 项目协议对比
那边:文本+换行分帧;这边:二进制+定界+校验
→ 资源与可靠性要求不同,选型不同
Notes: 把协议设计与自己的另一个项目对比,展示'不是只会一种套路'。逐字节状态机+重同步是嵌入式通用功,面试可展开讲粘包/断帧怎么处理。

## Slide 18
谢谢聆听
用控制理论 + 嵌入式工程能力,打通'算法-实时系统-硬件'的闭环
Q & A · 欢迎拍砖
代码仓库: github.com/xiexiaoan147-cyber/STM32F4_Drone
Notes: 结尾停顿两秒,主动邀请提问:'姿态解算和控制两块都可以往深了聊'。