## Slide 1
四轴飞控开发指导
从 IMU 原理到电机起飞 —— 一份可复刻的实现指南
感知 → 估计 → 控制 → 执行 → 集成
教程式分享 · 每章附实践检查点 · 主讲:____ · 2026-08
Notes: 开场定调:今天不是讲'我做了什么',而是讲'这个东西怎么造'。听完各位应该知道每一层为什么这样设计、公式什么含义、下一步动手做什么。

## Slide 2
全书路线 七章,每章回答一个问题
01
1
系统总览
问: 一架飞控拆成哪四层?节奏多快?
2
IMU 原理
问: 陀螺/加计到底在测什么?
3
姿态数学
问: 旋转怎么表示?为什么选四元数?
4
Mahony 解算
问: 两条劣质信息如何融成好姿态?
5
控制律
问: PID 各项本质?串级怎么设计?
6
系统集成
问: 任务/状态机/安全链怎么组织?
7
复刻路线
问: 从买元件到首飞,顺序与判据
Notes: 每章标题都写成一个问句——整场分享就是回答这七个问题。绿色'检查点'贯穿全程,那是给想复刻的人的动手锚点。

## Slide 3
第1章 系统总览 飞控 = 感知/估计/决策/执行 四层
02
感知
MPU6050 原始数据
估计
滤波+Mahony → 姿态
决策
状态机+串级PID
执行
混控 → 4路 PWM
复刻提示:先把四层的接口定下来(数据结构+频率),再逐层填充实现
器件 | 选型 | 参考价
主控 | STM32F411CEU6 板(100MHz/FPU) | ~25元
IMU | MPU6050 模块(I²C) | ~8元
动力 | 空心杯电机+桨 ×4 | ~20元
机架电池 | 90mm 轴距机架 + 1S 锂电 | ~40元
调试 | ST-Link + USB-TTL + 蓝牙模块 | ~35元
设计节奏(先定这两个数)
▸ 采样/解算 500Hz:匹配传感器输出率
▸ 控制 200Hz(5ms):姿态环带宽上限
▸ 原则:内环 ≥ 5× 外环;采样 ≥ 2× 信号带宽
分工:中断只收数,任务做计算
▸ ISR 里绝不做浮点/打印等重活
检查点①
搭好工程框架,LED/串口能打印,时钟树 100MHz 确认(滴答/延时正确)
Notes: 给听众一张地图:四层各是什么、互相之间传什么。BOM让大家知道门槛不到130元。设计节奏两个数字(500/200Hz)是后面所有章节的时间基准。

## Slide 4
第2章 IMU 原理(上) MEMS 陀螺仪:测的是角速度
03
物理机制:科里奥利力
▸ 芯片内音叉结构被驱动电极持续振动 (v)
▸ 芯片旋转 (ω) 时,振动质量块受科氏力:
F = −2m (ω × v)
▸ 科氏力推动质量块侧向位移 → 检测电容变化
▸ 电容差 ∝ 角速度 → 输出角速度
三个必须知道的特性
▸ 零偏 bias:静止也输出的'假信号',每颗不同
▸ 温漂:零偏随温度变化(起飞前后不同)
▸ 它不给角度!角度 = ∫ω·dt,积分会累积误差
驱动电极
让质量块振动
质量块 v
受科氏力偏转
电容差
∝ 角速度
ADC
数字输出
读数据手册要看的三件事
▸ 量程与灵敏度:±250°/s → 131 LSB/(°/s)
gyro[°/s] = raw / 131
本工程再 ×π/180 统一为 rad/s
▸ 零偏稳定性:典型 0.05°/s 量级(需校准)
▸ 带宽/噪声密度:决定滤波设计
Notes: 重点讲清'陀螺测的是角速度不是角度',这是初学者第一误区。科氏力公式不用推,记住'旋转让振动质量块受到侧向力'即可。三个特性(零偏/温漂/积分漂移)为第4章融合埋伏笔。

## Slide 5
第2章 IMU 原理(下) MEMS 加速度计:测的是'比力'
04
物理机制:质量块-弹簧
▸ 加速度使质量块相对框架运动,压缩弹簧
▸ 云母电容差分检测位移 → 输出'比力'
f = a − g (specific force)
关键推论(静止时 a=0):
▸ 输出 = −g:重力的反作用力
▸ 三个轴的分量恰好编码了倾角!
roll = atan2(ay, az)
pitch = atan2(−ax, √(ay²+az²))
▸ 所以加计能当'倾角计'——但只在准静态时
特性 | 陀螺仪 | 加速度计
测量量 | 角速度 ω | 比力 a−g
动态响应 | 优秀(带宽高) | 差(振动/机动污染)
静态精度 | 差(零偏+积分漂移) | 优(长期指向重力)
误差性质 | 高频噪声+漂移 | 低频准+高频脏
在解算中的角色 | 提供动态(高通) | 提供基准(低通)
互补 = 一句话
陀螺管'快而漂',加计管'准而脏'
→ 频域上一个高通一个低通,拼起来就是全带宽
Notes: '比力'是本页灵魂:加速度计静止时读的是重力反作用,不是0。这解释了它为什么能测倾角,也解释了它为什么一机动就脏(运动加速度叠进来)。底部对比表是第4章互补滤波的全部动机,务必讲透。

## Slide 6
第2章 实践 MPU6050 配置·读取·校准
05
寄存器 | 名字 | 本工程配置
0x6B | PWR_MGMT_1 | 0x00 唤醒(先0x80复位)
0x19 | SMPLRT_DIV | 0 → 1kHz 输出
0x1A | CONFIG | DLPF=3 → 44Hz 硬件低通
0x1B | GYRO_CONFIG | FS_SEL=0 → ±250°/s
0x1C | ACCEL_CONFIG | AFS_SEL=0 → ±2g
0x3B | 数据区 | 连读14字节(ax..temp..gx)
0x75 | WHO_AM_I | 应答 0x68(通信自检)
单位换算(背下来)
±2g: 1g = 16384 LSB
→ ax = raw/16384 × 9.81 (m/s²)
±250°/s: 1°/s = 131 LSB
→ gx = raw/131 × π/180 (rad/s)
建议全链路统一 SI 单位
零偏校准(上电必做)
▸ 静置 0.5s,采样 250 帧
▸ bias = Σgyro / 有效帧数
▸ 之后每帧 gyro −= bias
▸ 期间机身必须真静止
检查点②
串口打印原始数据:静置≈(0,0,+1g);沿各轴转动对应轴数据变化
Notes: 本章落地页:寄存器表就是复刻清单。强调两点——I2C连读14字节保证三轴同时刻采样;WHO_AM_I是排障第一步(读不到就是接线/地址问题,别先怀疑算法)。

## Slide 7
第3章 姿态的数学表示 坐标系 → 三种表示 → 选型
06
先定义两个坐标系
▸ 机体系(body):原点在重心,x前 y右 z下
▸ 世界系(ned):North-East-Down,z 指地向天看
姿态 = 机体系相对世界系的旋转 R(q)
传感器输出在机体系;重力在体系 z 轴上
表示 | 参数 | 评价
欧拉角 | 3 | 直观;有万向节锁;插值困难
旋转矩阵 | 9 | 无奇异;冗余,运算量大
四元数 | 4 | 无奇异;只有乘加;首选
万向节锁(大白话)
▸ 欧拉角按 Z→Y→X 顺序转
▸ pitch 抬到 ±90° 时,先转的 yaw 和
后转的 roll 变成绕同一根轴
▸ 三个自由度只剩两个 → 姿态'丢轴'
▸ 四元数/矩阵天然没有这个问题
四元数速成
▸ q = [w, x, y, z],单位四元数=一个3D旋转
▸ 与轴角:q = [cos(θ/2), n·sin(θ/2)]
n=旋转轴, θ=旋转角
▸ 乘法 q⊗p = '先转q再转p'的合成旋转
▸ 共轭 q* = 反向旋转;|q|必须保持=1
Notes: 坐标系定义一旦错了后面全反,务必花时间。万向节锁用'先偏航后俯仰再滚转,抬头90度时第一次和第三次转的是同一根轴'来讲。四元数只要求建立直觉:单位四元数=一次旋转,乘法=旋转叠加。

## Slide 8
第3章 核心方程 积分更新 + 欧拉角输出
07
姿态更新方程(陀螺积分)
q̇ = ½ q ⊗ [0, ω]
离散化(每拍执行):
q ← q + q̇·dt , 再归一化
▸ 为什么有½:四元数转半角
▸ 为什么归一化:数值误差让|q|漂离1
初始化与注意
▸ q₀ = [1,0,0,0] = 水平朝北(任意)
▸ dt 用实测周期,别硬编码猜
▸ ω 必须是 rad/s 且已减零偏
▸ 积分误差 ∝ dt:500Hz 比 100Hz 准
四元数 → 欧拉角(ZYX, 输出给人看)
roll = atan2( 2(q0q1+q2q3),
1 − 2(q1²+q2²) )
pitch = asin( 2(q0q2 − q3q1) )
(参数≥1 时钳到 ±π/2 防NaN)
yaw = atan2( 2(q0q3+q1q2),
1 − 2(q2²+q3²) )
▸ 控制内部全用 rad,显示时 ×57.3 转度
▸ pitch 用 asin 有 ±90° 限制(锁的根源)
检查点③
只用陀螺积分:转动跟随流畅,但回平后角度慢慢漂 → 正常!
Notes: 两个公式就是姿态解算的全部数学:更新方程管'转起来',欧拉转换管'给人看'。检查点③很妙——先故意只用陀螺,看到漂移,才理解下一章为什么要加计修正。教学上这是'制造需求'。

## Slide 9
第4章 Mahony 互补滤波 总框图:陀螺主内,加计纠偏
08
陀螺 ω
rad/s·去零偏
⊕
积分更新
q ← q+½q⊗ω'·dt
四元数 q
每步归一化
欧拉角
roll/pitch/yaw
重力预测
v = R(q)ᵀ·[0,0,1]
×
加计 a
归一化为单位向量
PI 修正
ω' = ω + Kp·e + Ki·∫e
误差 e
修正量回注陀螺
有效性门限
|a| 超出
[0.5,20]m/s²
跳过修正
(机动时只信陀螺)
Notes: 先给全景:主链路是上面一行(陀螺→积分→q→欧拉角);加计从左边进来,经叉积算误差,PI后'拧'陀螺——注意不是直接改q,而是修正角速度再积分,这是Mahony优雅的地方。

## Slide 10
第4章 公式逐条拆解 四步,每步一行代码级
09
① 重力预测
由当前 q 算'重力应在机体系哪个方向'
v = R(q)ᵀ·[0,0,1]
vx = q1q3 − q0q2 vy = q0q1 + q2q3 vz = q0² − ½ + q3²
② 误差 = 叉积
实测重力方向 × 预测方向
e = a_norm × v
方向=转回去的轴, 大小=sin夹角 (两个都单位向量)
③ PI 修正
误差换算成角速度修正量
ω' = ω + Kp·e + Ki·∫e·dt
Kp:立即拽回(收敛快但抖) Ki:消恒值零偏
④ 积分+归一化
修正后的角速度进积分器
q ← q + ½·q⊗ω'·dt ; q ← q/|q|
归一化防数值发散
调参指引
Kp 从 0.5 起:静止收敛 1~2s 为宜,太快抖/太慢肉;Ki 取 Kp 的 1/10,纯陀螺漂移大才加大。检查点④:手转任意角度回平,roll/pitch 应秒级归零
Notes: 逐条讲,每条都给'它在干什么'的人话。②是灵魂:两个单位向量叉积,模=sin夹角,方向=把预测转回实测的旋转轴——姿态误差天然可当作角速度误差用。④归一化别忘。底部调参给可操作判据。

## Slide 11
第4章 前置滤波与垂直加速度 工装两件套
10
一阶 IIR(从 RC 电路来)
y[n] = (1−α)·y[n−1] + α·x[n]
α = dt/(RC+dt) , fc = 1/(2πRC)
▸ 电机/机架振动在几十~几百 Hz
▸ 姿态信号 <20Hz → 低通不伤信号
▸ 两级级联 = 二阶,滚降更陡
▸ 代价:相位滞后 → 截止频率取折中
垂直加速度 az(去重力)
a_world = R(q)·a_body , 取 z 行:
az = 2(q1q3−q0q2)·ax
+ 2(q2q3+q0q1)·ay
+ (q0²−q1²−q2²+q3²)·az_b − g
▸ 物理含义:净垂直加速度
▸ 悬停判据:az = 0 (升力=重力)
滤多少合适?(经验)
▸ 陀螺通路:轻滤或不滤(内环要快)
▸ 加计通路:重滤(它只提供慢基准)
▸ 转动时加计全是'假信号'→ 靠门限跳过
没有高度计怎么'悬停'?
▸ az 闭环:油门 −= az×增益(慢环)
▸ az>0 在升 → 收油;az<0 在掉 → 加油
▸ 不积分加速度→不会发散;但会缓慢漂
Notes: 滤波公式给出推导来源(RC离散化),听众可自行换截止频率。az那三行就是曾经把符号写反的转置矩阵坑——提醒大家:对着标准旋转矩阵逐项核对,这类bug仿真小角度测不出。

## Slide 12
第5章 控制基础:PID P/I/D = 现在/过去/未来
11
连续形式
u(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e·dt + Kd·de/dt
e = 目标 − 反馈
离散实现(每拍)
integ += e·dt; deriv = (e−e_prev)/dt
u = Kp·e + Ki·integ + Kd·deriv
项 | 直觉 | 好处 | 副作用(没有免费午餐)
P 比例 | '现在'的误差,立即纠正 | 响应快,主干增益 | 留稳态误差;过大致震荡
I 积分 | '过去'误差累积,不归零不罢休 | 消除稳态误差 | 响应慢;积分饱和→大超调
D 微分 | '未来'趋势预判,提前刹车 | 阻尼,抑制震荡 | 放大噪声;目标突变→kick
整定顺序(实操口诀)
① P 加到临界震荡再回退30%
② 加 D 压震荡
③ 最后小 I 消静差
两个工程细节(实现必须)
▸ D 用测量值微分 → 消打杆 kick
▸ I 输出限幅+回算 → 抗积分饱和
Notes: PID用'现在/过去/未来'三词讲本质;副作用列是关键——听众要明白每项都是交易。右下两个细节是教科书和实践的分水岭,下一页串级里会看到代码级处理。

## Slide 13
第5章 串级 PID 设计方法 先内环,后外环;内快外慢
12
目标角
±30°
角度环 P
×6
期望角速度
限±200°/s
角速度环 PID
200Hz
力矩
R/P/Y
为什么串级?(对比单级)
▸ 单级角度PID:等姿态已经错了才大力纠
→ 滞后大,易震荡
▸ 串级:内环以200Hz锁死角速度
→ 扰动在'变成姿态错误'前就被吸收
▸ 外环只决定'想去哪',内环保证'稳稳去'
带宽分离原则:内环 ≥ 5× 外环
yaw 无磁力计→无角度基准,只做角速度环
设计步骤(可直接照做)
① 台架固定,只调内环:
给角速度阶跃,看响应快不震荡
② 再加外环 P:
给角度阶跃,超调<10% 为宜
③ 最后小 I(重心偏/风阻)
本实现参考值: kp_ang=6, kp=0.15,
ki=2.0/s, kd=0.005 (I限±15%油门)
Notes: 方法论页:串级的动机(内环吸收扰动)+带宽分离5倍原则+三步整定流程。听众拿走的是'怎么从零调起',参数只是参考例子。强调yaw为什么特殊(无绝对航向基准)。

## Slide 14
第5章 混控:从力矩到电机 物理推导,不是背公式
13
从一个物理事实出发
▸ 每个电机只产生:推力 Ti + 反扭矩 Yi
▸ 电机到重心力臂 l(对角对称)
力矩平衡(以右滚为例):
τroll = (左侧推力 − 右侧推力) × l·cos45°
→ 想+roll:左侧加速,右侧减速
同理:+pitch 前快后慢;+yaw 逆桨快
归一化约定
▸ 油门/力矩都无量纲化到 [0,1] / [−1,1]
▸ M = T ± R ± P ± Y 后各自 clamp[0,1]
▸ 饱和会偷姿态权限 → 油门留 15% 余量
M2 前左(逆桨) M1 前右(顺桨)
╲ ╱
╳ 机头 ↑
╱ ╲
M3 后左(顺桨) M4 后右(逆桨)
X 型混控矩阵
M1=T+P−R−Y M2=T+P+R+Y
M3=T−P+R−Y M4=T−P−R+Y
检查点⑤(拆桨!)
逐轴给指令,手感受对应电机的加减速;桨向/通道映射错=首炸
Notes: 推导思路:不需要记矩阵,记住'一侧加速一侧减速产生力矩'和'对角同桨向',矩阵自己就能写出来。检查点⑤是全教程最危险也最必须的一步,反复强调拆桨验证。

## Slide 15
第6章 系统集成方法论 RTOS/状态机/安全链怎么组织
14
任务划分三问
▸ 周期多少? 由数据率定(IMU 500Hz/控制200Hz)
▸ 优先级多高? 数据流上游更高(被堵会饿死下游)
▸ 怎么通信? 看方向与紧急度 ↓
机制 | 适用场景
消息队列 | 流式数据(IMU帧/串口字节),带缓冲
二值信号量 | 事件同步(校准完成才放行)
临界区 | 短小共享快照(目标4×float)
互斥量 | 长临界区/I²C独占(本设计避免了)
状态机 = '油门归属权'
IDLE(电机停) → 解锁 → DISARMED
→ 推油门 FOLLOW(人管油门)
→ 松杆 HOVER(az环管) → 3s
→ LANDING(状态机管) → 落地自锁
姿态杆任何状态都有效(姿态环常开)
安全链设计原则
▸ 每 5ms 从最高优先级往下短路评估
▸ 急停 > 未解锁 > NaN防护 > 45°超限
(200ms去抖) > 失控1s缓降 > 姿态丢失
0.5s急停 > 看门狗复位
▸ 原则:能缓降不停机,该停机不犹豫
▸ NaN会绕过所有if比较→必须显式拦截
Notes: 三个方法论都可迁移到任何实时系统:三问定任务、状态机一句话化(油门归属)、安全链分层降级。NaN那条是真实坑,值得单独强调——它和任何比较都为假,常规保护全部失效。

## Slide 16
第6章 通信协议设计 帧五要素 + 逐字节状态机
15
0xA5
STX 定界
CMD
命令字
LEN
长度
DATA 0~16B
小端float32
XOR
校验
0x5A
ETX
帧设计原则(任何二进制协议通用)
① 定界符:流中找帧头(允许丢字节重同步)
② 长度:先读长度再收数据,防粘包
③ 校验:XOR/CRC 检错,失败整帧丢弃
④ 帧尾:独立校验,防'校验值恰好=帧尾'
⑤ 数据带范围与 isfinite 校验
ISR 只入队,任务里解析(中断要短)
逐字节状态机
IDLE → CMD → LEN → DATA → CHK → ETX
▸ 任何一步非法 → 回 IDLE 重新找帧头
▸ 天然处理:断流/粘包/半帧/误码
常用命令示例
0x40 SETPOINT: 4×float (T/roll/pitch/yaw)
0x24 ARM: 1字节 0x20: 急停
Notes: 协议设计五要素是通用方法论,听众换到任何项目都能用。强调'先长度后数据'和'独立帧尾'这两个容易被忽略的细节;状态机解析可以画在白板展开讲重同步过程。

## Slide 17
第7章 复刻路线图 九步,每步有'通过判据'
16
1 串口 · 打印 hello
判据: 波特率对,无乱码
2 I²C · 读 WHO_AM_I
判据: 返回 0x68
3 原始数据 · 静置/转动看波形
判据: 静置≈(0,0,1g),轴向正确
4 零偏校准 · 静置 0.5s 求均值
判据: bias 在 ±3°/s 内
5 姿态显示 · 只跑 Mahony
判据: 转动跟随,回平秒级归零
6 电机怠速 · 拆桨!低速运转
判据: 4路同时转,无异响
7 方向验证 · 逐轴给小指令
判据: 修正方向与杆量相反(负反馈)
8 系留首飞 · 绑绳/手持架
判据: 松杆能自稳,不翻
9 自由飞 · 先 0.3~0.5m 高度
判据: 悬停油门在 40~60%
Notes: 本页是指导书的精髓:每一步都有明确'通过判据',不达标不进入下一步。6/7步红色标注=危险步骤必须拆桨。这个顺序保证任何一步出问题都能定位到具体层。

## Slide 18
第7章 常见故障速查 现象 → 根因 → 处置
17
现象 | 最可能根因 | 处置
上电电机狂转 | PWM脚悬空/初始化顺序错/映射错 | 先初始化PWM输出0再使能;核对通道宏
I²C 读不到 0x68 | AD0 拉高/缺上拉/接错脚 | 试地址0x69;PB8/9加4.7k上拉;万用表通断
姿态乱跳不收敛 | 字节序反/量程系数错/单位混用 | 核对高字节在前;16384与131;统一SI
手转板子方向反 | 芯片贴装方向与坐标假设不符 | 在驱动层统一换轴/取反(集中一处)
打杆后反向修正 | 混控符号与桨向不匹配 | 台架逐轴验证;改映射宏或桨序
整机低频震荡 | P过大/D不足/滤波过重 | P降30%;加D;检查截止频率与相位
悬停缓慢升降漂 | az噪声/倾角补偿不足 | az多级滤波;接受小漂(无气压计局限)
Notes: 这一页是'老手经验'的浓缩:七个现象覆盖90%首飞事故。特别讲'方向反'类问题——代码正确不等于硬件接对,所有方向问题集中在驱动层一处修,别在算法里到处打补丁。

## Slide 19
参考资料与下一步 复刻从这里继续
18
必读(按顺序)
① MPU-6000/6050 Datasheet (InvenSense)
寄存器手册:量程/DLPF/时序
② Mahony et al. 2008,
Nonlinear Complementary Filters on SO(3)
——本解算的原论文,公式都在
③ FreeRTOS 官方文档 Mastering
延伸
▸ Madgwick 滤波(与 Mahony 对比)
▸ Betaflight 源码:混控去饱和/Airmode
▸ 气压计定高 / 光流定点 / GPS
本教程配套
▸ 完整代码(含注释与回归测试):
github.com/xiexiaoan147-cyber/STM32F4_Drone
▸ 每个模块源文件头部都有'原理+修复记录'
▸ Tools/host_test 可在 PC 上跑控制逻辑
学完本教程你能
✓ 从零写出一个可台架验证的飞控
✓ 把串级PID/互补滤波用到其他被控对象
✓ 独立排查嵌入式实时系统的典型故障
Notes: 给听众留下继续走的路:一份datasheet、一篇论文、一套开源代码。强调仓库代码每层都有原理注释——这份PPT是地图,代码是领队。

## Slide 20
现在,轮到你造一台了
感知 → 估计 → 控制 → 执行:方法论已备,剩下的交给台架时间
Q & A
教程中任何一章都可以往深了聊:数学推导 / 寄存器 / 调参 / 踩坑
Notes: 收尾一句'轮到你造一台了'呼应指导书定位。主动开放提问方向:公式推导、寄存器细节、调参经验都可以。